Согласовано:				Согласовано:			Согласовано:

Первый Заместитель Главы	             Глава Борковского		Первый Заместитель директора

Новгородского района		сельского поселения		ООО «Новкоммунсервис»

__________М.В. Рыбкин		_________С.В. Баринов	__________Д.В. Сокур

«__» ________2013 г 			«__» ________2013 г 		«__» ________2013 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ   ПРОГРАММА

по развитию системы коммунальной инфраструктуры

холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения

Борковского сельского поселения на 2014-2015г.г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Введение.

2. Паспорт инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения Борковского сельского поселения на 2014-2015 годы.

3. Информация об объёмах годового потребления воды и водоотведения Борковским и Лесновским сельскими поселениями Новгородского муниципального района.

4. Основные цели и задачи.

5. Перечень программных мероприятий.

6. Эффективность программы.

7. Финансовые потребности. Порядок расчета тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь возводимых (реконструируемых) объектов недвижимости.

8. Приложение № 1. Инвестиционный проект по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2014-2015 годы.

9. Приложение № 2. Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения Борковского сельского поселения на 2014-2015 года.

10. Приложение № 3. Расчет тарифов на подключение строящихся объектов

капитального строительства на территории д. Сидорково Новгородского района ООО «Новкоммунсервис».

11. Приложение № 4. Расчет стоимости затрат по обеспечению водоснабжения и канализации в районе д. Борки, Новгородского района.

12. Приложение № 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, д. Борки Новгородского района.

1. Введение

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. №1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009г. № 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба.

Программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2014-2015 годы (далее Программа) разработана на основании технического задания, и включает мероприятия по строительству сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации для комплексной жилой застройки с многоквартирными домами у д.Сидорково Борковского сельского поселения Новгородского района Новгородской области.

2. Краткая характеристика систем водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации ООО «Новкоммунсервис».

ООО «Новкоммунсервис» обеспечивает водой питьевого качества 28 населенных пунктов Новгородского района, а так же обеспечивает сбор хозяйственно-бытовых  и производственных стоков, механическую и биологическую очистку сточных вод.

В состав водопроводно-канализационного участка, обслуживающего н.п. Лесная, Борки, Липицы входят:

- Водопроводная насосная станция первого подъема р.Шелонь (далее ВНС-1);

- Водоочистная станция д.Лесная (далее ВОС), от которой осуществляется водоснабжение н.п.Лесная, Борки, Борок;

- Водопроводная насосная станция 3-его подъема д.Борки (далее ВНС-3);

- Биологические очистные сооружения сточных вод (далее БОС-1) д.Лесная;

- Биологические очистные сооружения сточных вод (далее БОС-2) д.Борки;

- Канализационные насосные станции д.Лесная — 2 шт., д.Борки -1 шт.

- Артезианская скважина и водонапорная башня, септик с системой отвода хозяйственно-бытовых сточных вод  д.Липицы.

- Сети водопровода — 22,4 км;

- Сети канализации — 15,0 км.

ВНС-1 введена в эксптуатацию в  1987году,   в приемном колодце установлены насосы ЭЦВ 10-120-60. Установленная производительность станции составляет 2880м3/сутки, по фактическим данным в 2012г. поднято из р.Шелонь  - 271,2 тыс.м3/год. Ухудшение качества воды в источнике водозабора, ужесточение нормативных требований к качеству питьевой воды и устаревшие технология очистки воды и схема водоснабжения и канализации, разработанные в 1986 году требуют выполнить реконструкцию ВНС-1 в п. Старый Шимск.

ВОС д.Лесная, проектной производительностью 8000м3/сутки, были введены в эксплуатацию в 1987г. В настоящее время мощности используются на 30%.

ВНС-3 д.Борки  введена в эксптуатацию в  1964году,на станции  установлены насосы СМ80-50-200/2, К 100-80-160, установленная производительность станции составляет 12000 м3/сутки, по фактическим данным в 2012г.подано в сеть д.Борки  - 93 тыс. м3/год.

Канализационная насосная станция №1 в н.п.Борки Борковского сельского поселения предназначена для приёма хозяйственно-бытовых  сточных вод от жилой зоны н.п.Борки и  дальнейшей транспортировки стоков на биологические очистные сооружения. Существующая станция №1 построена в 80-х годах прошлого столетия.

Биологические очистные сооружения  н.п.. Борки  предназначены для очистки хоз.бытовых  сточных вод от жилой зоны д. Борки и д. Липицы, которые после очистки сбрасываются в реку Веронда. Существующие очистные сооружения д. Борки   построены в 60-е годы прошлого века, качество очистки сточных вод не соответствует современным требованиям.

Артезианская скважина №Н-23-80 д.Липицы пробурена в 1980г. Максимальная производительность  скважины составляет 32,8м3/сутки. Фактический водоотбор ( по данным 2012г.) составляет 5,7 тыс.м3/год.

В хозяйственном ведении ООО «Новкоммунсервис» по Новгородскому району состоит 196,1 км водопроводных сетей и  161,97 км канализационных сетей. На территории Борковского сельского поселения проложены  27,6км водопровода (д.Борки), 0,4км водопровода (д.Липицы) и 1,98км водопровода (д.Борок). В настоящий период  времени износ сетей составляет 100%,  в замене нуждаются водоводы технической воды от ВНС-1 до ВОС протяженностью 13км, водоводы питьевой воды от ВОС д.Лесная до д.Борки, протяженностью 13км.

Значительная часть сетей водопровода построена из стальных труб, которые подвержены коррозии в связи с большой коррозионной активностью воды реки Шелонь. При транспортировке по стальным трубопроводам происходит ухудшение качества воды. Этот фактор представляет собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества воды в разводящих сетях водопровода.

Снижению качества воды способствуют также низкие скорости в отдельных трубопроводах и особенно в тупиковых участках сетей. Большую проблему представляет собой превышение норматива качества питьевой воды по "железу".

Высокая коррозионная активность воды является также одной из основных причин повреждаемости трубопроводов системы водоснабжения.

Существующие стальные трубопроводы водосети подвержены коррозии, при транспортировке по таким трубопроводам происходит накопление в питьевой воде продуктов коррозии. В связи с несоответствием заложенных при строительстве водоочистных станций (далее ВОС)   нормативов очистки воды современным санитарно-гигиеническим нормативам  и значительной протяженностью трубопроводов, срок службы которых превышает нормативные сроки,  представляют  собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества питьевой водопроводной воды в разводящей сети населенных пунктов.

Высокая коррозионная активность воды является так же одной из основных причин повреждаемости трубопроводов системы водоснабжения д.Борки и д.Липицы, приводящей к снижению надежности (бесперебойности) водоснабжения потребителей.

Для стабильного водоснабжения в соответствии с гигиеническими нормативами необходимо произвести модернизацию ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3, ВОС д.Лесная, реконструкцию водоводов , а так же ежегодно выполнять замену изношенных уличных водопроводных сетей.

В планах реконструкции существующих объектов ВКХ необходимо предусмотреть необходимость обеспечение водоснабжением и водоотведением  территорий н.п.Борки и близлежащих деревень с учетом перспективной застройки.

Очистные сооружения канализации (БОС) д. Борки  проектной производительностью 250 м3/сутки принимают хозбытовые сточные воды от д. Борки,  объем пропуска стоков через БОС составил (по фактическим данным 2012г.) 66,7 тыс.м3/год. В паводковый период и в период интенсивных дождей объем стоков увеличивается. Для достижения качества очистки стоков до требований нормативно допустимых концентраций и возможности подключения  новых объектов необходима реконструкция существующих БОС д.Борки и замена  изношенных трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации. Для обеспечения новых инвестиционных площадок жилой и промышленной застройки необходимо   строительство биологических очистных сооружений и строительство новых сетей водоотведения.

2. ПАСПОРТ   ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО

ОТВЕДЕНИЯ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014-2015 Г.Г.

Данная программа разрабатывается в целях улучшения качества обслуживания потребителей, обеспечения надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности проживания граждан.

| Наименование | «Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения Борковского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации , в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа. | ООО «Новкоммунсервис» , г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 21 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение. | Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области. |
| Орган местного самоуправления поселения, согласующего программу. | Администрация Борковского Сельского поселения, Новгородская область, д. Борки. |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий. | Управление федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по новгородской области. |
| Цели Программы | - Реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2014-2015 годы, - Разработка программы финансирования развития системы коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами, - Оснащение сетями водоснабжения и водоотведения застраиваемых участков и неподключенных объектов капитального строительства, - Обеспечение населения питьевой водой соответствующего качества, - Увеличение объёмов ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства. |
| Задачи Программы | - Обеспечение застраиваемых земельных участков инженерной инфраструктурой, - Разработка мероприятий, направленных на обеспечение объектов нового строительства (холодное водоснабжение и хозяйственно-бытовое водоотведение), - Определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий, - Привлечение инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы, - Утверждение тарифов на подключение к инженерным сетям холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения. |
| Срок реализации Программы: | 2014-2015 г.г. |
| Объем финансирования | Всего 2014г. 2015г. 464,593 млн.руб. 269,393 млн. руб. 221,761 млн. руб. |
| Источники финансирования Программы | Инвестиционные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Улучшение качества холодного водоснабжения для жителей, повышение надёжности системы холодного водоснабжения, бесперибойность подачи воды. |
| Система организации контроля за выполнением мероприятий Программы: | Оперативное управление ходом выполнения и корректировки мероприятий Программы обеспечивает ООО «Новкоммунсервис»— ответственный исполнитель: заместитель директора ООО «Новкоммунсервис» |

Начальник ПТО ООО «Новкоммунсервис»                               А. Е. Королев

Заместитель директора по производству

ООО «Новкоммунсервис»                                                         А. В. Комиссаров