СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Борковского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Борковское сельское поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Борковского сельского поселения.

Борковское  СП  входит в состав Новгородского муниципального района (далее – Новгородский МР) и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2011 г. – 40620 га.

Располагается к юго – западу от территории областного центра г. Великий Новгород на 10 – ом км Федеральной трассы Великий Новгород – псков.. В состав Борковского СП входят 34 населенных пункта: д. Борки, д. Борок, д. Чайка, д. Новое Сергово, д. Большое Подсонье, д. Сидорково, д. Куканово, д. Фарафоново, д. Окатово, д. Орлово, д. Лентьево, д. Ларешниково, д. Сутоки, д. Богданово, д. Воробейка, д. Толстиково, д. Новое Храмзино, д. Новое Куравичино, д. Старое Куравичино, д. Сельцо, д. Пролетарка, д. Дубровка, д. Сергово, д. Завал, д. Еруново, д. Островок, д. Яровица, д. Заболотье, д. Липицы, д. Десятина, д. Верховье, д. Курицко, д. Любоежа, д. Горошково.

Административным центром поселения является д. Борки.

Численность населения Борковского СП на 01.01.2012 – 2767 человек.

В геоморфологическом отношении территория Борковского СП приурочена к Ильменско - Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-) 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Борковского сельского поселения.

1.1. Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – филиал ООО «МП ЖКХ НЖС» «Новгородский филиал».

| № п/п | Поселение | Наименование котельной,адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Борковское | котельная № 3 д. Борки | 4,64 | 3,45 |
| 2 | Борковское | котельная № 20 д. Сергово | 2,37 | 0,94 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Борковского  СП осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (2,3 и 5-этажных) в д. Борки централизовано от существующей котельной № 3 на газовом топливе мощностью 4,64 Гкал/час, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей, д. 1, пер. Борковский – централизованно от существующей котельной № 3 на газовом топливе мощностью 4,64 Гкал/час;

- в многоквартирных домах (2 - этажных) в д. Сергово централизованно от существующей котельной № 20 на твердом топливе (пеллеты) мощностью 2,37 Гкал/час, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Борковского сельского поселения:

| Котельная № 3 д. Борки. |
| --- |
| Котельной №3 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение д. Борки, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 4,64 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 3,38 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 6,849 км. Здание котельной №3 1968 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 36,70м.*9,80м.+8,88м.*6,14м.+6,66м.* *6,82м.+3,30м.*7,00м высотой 5,95м., 2,95м. и 2,7м.; Объем здания = 2497 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля-рубероид совмещённая; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 2198 м2., фактически застроенная = 555 м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная №3 д. Борки | 4,64 | 3,380585 | 88,67 | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВС -0,9-95г КВС- 0,9-95г | 65,5 65,5 | 1995 2009 | 0,774 0,774 | 5 1 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 290/30; Q=290м3/ч; Н=30м; К 150-125-315; Q=200м3/ч; Н=32м; К 80-50-200; Q=50м3/ч; Н=50м; | N=30кВт;n=1500об/мин N=30кВт;n=1500об/мин N=15кВт;n=2850об/мин | 1 2 2 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К-50-32-125; Q=12,5м3/ч; H=20м; КМ 50-32-125; Q=12,5м3/ч; H=20м; К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м. | N=2,2кВт;n=3000об/мин N=2,2кВт;n=3000об/мин N=2,2кВт;n=3000об/мин | 1 1 1 |

| Котельная № 20 д. Сергово. |
| --- |
| Котельной №20 осуществляет теплоснабжение д. Сергово, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 2,365 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,257 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 1,878 км. Здание котельной №20 1983 года постройки, одноэтажное панельное, размерами 21,55м.*9,60м.+3,45м.*6,10м. высотой 4,47м. и 3,00м.; Объем здания = 988 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля-рубероид односкатная; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 881 м2., фактически застроенная = 277 м2. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная № 20 д. Сергово | 2,365 | 0,256986 | 13,03 | уголь пеллеты |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВС-0,75-95 КВД-0,5 | 44,3 | 1998, 2005, 2005 2011 | 0,645 0,43 | 3 1 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К65-50-160; Q=25м3/ч; Н=32м К 100-65-200; Q=100м3/ч; Н=50м Wilo TOPS 25/5; Q=3м3/ч Wilo Star-TSG 30/7 | N=11кВт; n=3000об/мин N=30кВт; n=3000об/мин N=1,5кВт N=0,2кВт | 1 1 1 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 50-32-125; Q=12,5м³/ч; Н=20м L 801 UA5 | N=2,2кВт; n=3000об/мин | 1 1 |

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Борковского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 764,4 | 1233,9 |
| 1.1 | территории индивидуальной жилой застройки | % | 0,96 | 2,32 |
| 1.2 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 7,78 | 7,78 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | Общая площадь, кв. м | 59953,63 | 93586,80 |
| 2.1 | Новое жилищное строительство | Общая площадь, кв. м | - | 18772,00 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 4,9 | 4,9 |
| 3.2 | Зоны инженерной инфраструктуры | га | 159,63 | 106,49 |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно – оздоровительные объекты | кв. м | 15726 | 19022,5 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Котельная № 3, д. Борки. |
| --- |
| ЦО | V(м3),S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| детский сад, ул.Школьная, 4 |  | 20 | 0,252190 |
| МУП "Дружба", ул.Заверяжская, 3 |  | 18 | 0,006968 |
| ул.Заверяжская, 3 | 1971 | 18 | 0,155697 |
| ул.Заверяжская, 4 | 3402 | 18 | 0,236459 |
| ул.Заверяжская, 5 | 4722 | 18 | 0,324229 |
| ул.Парковая, 15 | 214 | 18 | 0,029222 |
| ул.Парковая, 3 | 967 | 18 | 0,090519 |
| ул.Парковая, 4 | 1021 | 18 | 0,098546 |
| ул.Парковая, 7 | 834 | 18 | 0,071169 |
| Покровского, 1 | 969 | 18 | 0,090495 |
| Покровского, 2 | 959 | 18 | 0,091001 |
| Покровского, 5 | 186 | 18 | 0,026601 |
| Покровского, 6 | 195 | 18 | 0,026738 |
| ул.Парковая, 11 | 176 | 18 | 0,021931 |
| ул.Парковая, 14 | 173 | 18 | 0,022673 |
| ул.Заверяжская, 2 | 2073 | 18 | 0,157860 |
| ул.Парковая, 10 | 86 | 18 | 0,024745 |
| ул.Парковая, 12 | 87 | 18 | 0,007905 |
| ул.Парковая, 6 | 836 | 18 | 0,077535 |
| ул.Парковая, 8 | 740 | 18 | 0,086565 |
| пер.Борковский, 1 | 4365 | 18 | 0,326257 |
| Покровского, 10 | 166 | 18 | 0,024277 |
| Покровского, 4 | 192 | 18 | 0,026333 |
| Покровского, 8 | 177 | 18 | 0,025452 |
| Школьная, 1 | 1020 | 18 | 0,096809 |
| амбулатория, ул.Покровского, 3 |  | 20 | 0,011909 |
| гараж, ул.Покровского, 7 |  | 10 | 0,004167 |
| лабораторный корпус, ул.Парковая, 2 | 3179 | 18 | 0,059694 |
| АБК, ул.Школьная, 3 |  | 16 | 0,095922 |
| Гараж на 5 машин |  | 10 | 0,007263 |
| пристройка |  | 18 | 0,045226 |
| дом культуры, ул.Заверяжская, 1 |  | 16 | 0,160292 |
| ОАО "Ростелеком", ул.Парковая, 2 |  | 18 | 0,005255 |
| баня, ул.Покровского, 9 |  | 25 | 0,026548 |
| магазин, ул.Заверяжская, 5 |  | 18 | 0,003621 |
| магазин, ул.Заверяжская, 33 |  |  | 0,001975 |
| ул.Заверяжская, 1 | 212 | 18 | 0,003969 |
| ул.Заверяжская, 1 | 54 | 18 | 0,001013 |
| ул.Заверяжская, 1 | 612 | 18 | 0,009319 |
| Борковская ср. школа, ул.Школьная, 5 |  | 16 | 0,213995 |
| хоз. постройка (гараж) |  | 15 | 0,010154 |
| Гараж 1; ул.Покровского, 7 |  |  | 0,004746 |
| Гараж 2; ул.Покровского, 7 |  |  | 0,004803 |
| Итого: отопление | 3,068047 |
| ГВС | Норма расхода ГВ | Макс.час. нагрузка (Гкал/час) |
| Детский сад | 25 | 0,017188 |
| пер. Борковский, 1 | 120 | 0,166650 |
| Баня | 180 | 0,128700 |
| Итого, ГВС: | 0,312538 |
| ГВС + отопление | 3,380585 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 3,380585 |
| Котельная № 20 д. Сергово. |
| Потребители тепла | параметры |
|  | V(м3), S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| Сергово, 1 | 505 | 18 | 0,059655 |
| Сергово, 2 | 571 | 18 | 0,064727 |
| дом №15 |  | 18 | 0,003471 |
| ФАП |  | 20 | 0,019885 |
| Библиотека |  | 18 | 0,005431 |
| Почта, д.7 |  | 18 | 0,002421 |
| Серговский соцкульткомплекс, д.3 |  | 16 | 0,032849 |
| дом №7 |  | 18 | 0,002951 |
| Детский сад №5, д.9 |  | 20 | 0,060563 |
| дом с баней |  | 110 | 0,005033 |
| Итого: отопление | 0,256986 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,256986 |

Учитывая, что Генеральным планом Борковского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 3 д. Борки | 4,64 |
| Котельная № 20 д. Сергово | 2,37 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Борковского сельского поселения осуществляет филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал».

Модернизация системы теплоснабжения Борковского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Борковского сельского поселения часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.            Часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Борковского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Борковского сельского поселения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 3 д. Борки | 4,64 |
| Котельная № 20 д. Сергово | 2,37 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 3 д. Борки | 4,64 | 3,38 | 3,38 |
| Котельная № 20 д. Сергово | 2,37 | 0,26 | 0,26 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 3 д. Борки | Нет |
| Котельная № 20 д. Сергово | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 3 д. Борки | 4,64 | 1,26 |
| Котельная № 20 д. Сергово | 2,37 | 2,11 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная № 3 д. Борки | Сетевые насосы ЦО и ГВС | К 290/30 | 573 |
|  |  | К 150-125-315 |  |
|  |  | К 80-50-200 |  |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 50-32-125 |  |
|  |  | КМ 50-32-125 |  |
|  |  | К 8/18 |  |
| Котельная № 20 д. Сергово | Сетевые насосы ЦО и ГВС | К 65-50-160 | 140,5 |
|  |  | К 100-62-200 |  |
|  |  | Wilo TOPS 25/5 |  |
|  |  | Wilo Star-TSG 30/7 |  |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 50-32-125 |  |
|  |  | L 801 UA 5 |  |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Борковского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Борковского сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Боровского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 3 д. Борки | 4,64 | 3,38 |
| 2. | Котельная № 20 д. Сергово | 2,37 | 0,26 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 3 д. Борки | 4,64 | 4,64 |
| 2. | Котельная № 20 д. Сергово | 2,37 | 2,37 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Борковского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Борковского сльского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Борковского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011-2013 годы)

| № п/п | Адрес объекта/ Мероприятия, планируемые работы на 2011-2013 г.г. | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена сетей ЦО и ГВС от котельной до бани (508м.п.) на новые в ППУ изоляции | м | Обеспечение установленной мощности, а также увеличение мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
| 2. | Замена газового оборудования, автоматики безопасности котлов-2шт | шт |  |
| 3. | Замена теплообменников на пластинчатые | шт |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) | Резервный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| Котельная № 3 д. Борки | 1430 | 1430 | - | - |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2014 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011-2013 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Борковского сельского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2011-2013 гг.

|  | 10% надбавка (3года) | 10% надбавка (1год) | Планируемые работы на 2012-2014г.г. | в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. |
| Теплоснабжение (Борки) | 4326,21 | 1442,07 | Замена сетей ЦО и ГВС от котельной до бани (508м.п.) на новые в ППУ изоляции |  | 914,4 |  |
|  |  |  | Замена газового оборудования, автоматики безопасности котлов-2шт |  | 527,67 |  |
|  |  |  | Замена теплообменников на пластинчатые |  |  | 230,07 |

Раздел 8. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Борковского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 3 д. Борки | 4,64 | 3,38 |
| 2. | Котельная № 20 д. Сергово | 2,37 | 0,26 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Борковского с поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.